## Slide 1: Robot cu detector de metale
Sandu Octavian Ștefan

## Slide 2: Cuprins 01 03 02 04
INTRODUCERE
ARHITECTURA
HARDWARE
SOFTWARE

## Slide 3: Introducere 01

## Slide 4: Introducere
-> Format dintr-un kit 4WD și un braț printat 3D
-> Inspirat de robotii folosiți pentru detectarea minelor

## Slide 5: Arhitectura 02

## Slide 6: Componentele majore
-> 4 motoare DC
-> Punte H
-> Raspberry Pi
-> Suport Acrylic
-> 2 motoare Stepper
-> Motor Servo
-> Placa expansiune CNC V3
-> 3 drivere Stepper
-> Arduino Uno
-> Placa de baza
-> 4 diode
-> 3 rezistori
-> 3 tranzistori
-> Capacitor
-> Potentiometru
-> Buzzer
-> LED
Șasiul
Brațul
Detector metale

## Slide 7: Șasiul
-> Kit standard 4WD

## Slide 8: Brațul
-> Original făcut pentru CNC
-> Printat 3D din PLA+

## Slide 9: Modificarile brațului
-> Inlocuire cap
-> Inlocuit un stepper cu un servo

## Slide 10: Hardware 03

## Slide 11: Schema electrica

## Slide 12: Conectarea intre Arduino si Pi
Comenzile sunt trimise din Pi prin Arduino către servo si steppere prin Shield
Conectate prin serial

## Slide 13: Alimentare
-> 27V
-> 3 baterii de 9V in serie
-> 18V
-> 2 baterii de 9V in serie
-> 5V
-> 4 baterii de 1.5V in serie
-> 5V
-> baterie externa
Motoare DC
Steppere si servo
Detector metale
Pi și Arduino

## Slide 14: Software 04

## Slide 15: Software
-> Program in Python din Pi care trimite G-Code către Arduino in funcție de detector
-> Program scris in Python
Braț
Motoare DC

## Slide 16: Ce este G-Code ?
Este un ”limbaj de programare” folosit pentru imprimante 3D si in CNC
Exemplu: N13 G91 G28 X0 – întoarce robotul în punctul 0 pe axa X
Folosește axele XYZ pentru orientarea motoarelor

## Slide 17: Ce este GRBL?
Este un program care interpretează G-code
Este foarte optimizat, reușind sa susțină pulsații stabile pana la 30kHz
Rulează pe procesorul Atmega 328 si variantele acestuia (Duemillanove/Uno)

## Slide 18: Cum merge software-ul
Trimite comanda in G-code către Arduino prin „echo” de pornire
Executa comanda, brațul se mișcă sub formă semicirculară
Detectează daca exista un obiect metalic
Detectează obiectul metalic
Trimite comanda in G-code către Arduino prin „echo”
de oprire
Execută comanda, brațul se întoarce în punctul 0
Detector
Pi
Detector
Pi
Arduino
Arduino

## Slide 19: Mulțumesc !